Блок подвески с плавником ОСТ 34-10-731-93

Настоящий стандарт распространяется на подвески вертикальных трубопроводов ТЭС, АЭС с Дн 57  630 мм и пылегазовоздухопроводов ТЭС с Дн или Ау = 325 ÷ 2020 мм

Размеры, мм

| Обозначение блока подвески с плавником | Допускаемая нагрузка на блок кН (кгс) | d | H | Н1 | С | L1 | L | L | b | g | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 1 | Исп. 2 |  |  |  | Исп. 1 | Исп. 2 |  |
| Исп. 1 | Исп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 4,4 (450) | 12 | 132 | 150 | 200 | 725 | 1025 | 860 | 1160 | 35 | 10 | 1 | 3 | 2 |  |
| 03 | 04 | 14,7 (1500) | 16 | 225 | 250 | 250 | 735 | 1030 | 960 | 1255 | 45 | 12 |  | 7 | 6 |  |
| 05 | 06 | 23,5 (2400) | 20 | 270 | 300 | 300 | 750 | 1040 | 1020 | 1310 | 50 | 14 |  | 12 | 11 |  |

Пример условного обозначения блока подвески с плавником и тягами резьбовыми диаметром d = 20 мм:

Блок подвески с плавником 05 ОСТ 34-10-731

То же с гладкой тягой диаметром d = 20 мм:

Блок подвески с плавником 06 ОСТ 34-10-731.