Блок подвески хомутовый для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-725-93

Настоящий стандарт распространяется на хомутовые блоки для подвесок горизонтальных трубопроводов ТЭС и АЭС Дн 57 ÷ 530 мм.

Пример условного обозначения хомутового блока с муфтой для трубопровода Дн 426 мм из углеродистой стали:

Блок хомутовый 426 У-21 ОСТ 34-10-725

То же для трубопровода из коррозионностойкой стали:

Блок хомутовый 426 К-22 ОСТ 34-10-725

Исполнение 1

Исполнение 2

* Размеры для справок.

Блоки подвесок с муфтой

Таблица 1

Размеры, мм

| Обозначение блоков для трубопроводов из стали* | Исполнение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) | DН | d | L | L1 | А | Н | В | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| углерод. | корроз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 1 | 0,9 (90) | 57 | 12 | 725 | 927 | 104 | 150 | 30 | 2 |
| 03 | 04 |  | 1,5 (150) | 76 |  |  | 937 | 124 |  |  |  |
| 05 | 06 |  | 2,0 (200) | 89 |  |  | 945 | 140 |  |  |  |
| 07 | 08 |  | 2,9 (300) | 108 |  |  | 955 | 160 |  | 40 | 3 |
| 09 | 10 |  | 3,8 (390) | 133 |  |  | 965 | 180 |  |  |  |
| 11 | 12 |  | 5,4 (550) | 159 | 16 | 735 | 1005 | 240 | 180 | 60 | 6 |
| 13 | 14 |  | 11,7 (1200) | 219 |  |  | 1035 | 300 |  |  |  |
| 15 | 16 |  | 18,1 (1850) | 273 | 20 | 750 | 1110 | 360 |  | 90 | 11 |
| 17 | 18 |  | 23,5 (2400) | 325 |  |  | 1140 | 420 |  |  | 13 |
| 19 | 20 |  | 28,4 (2900) | 377 | 24 | 755 | 1175 | 480 |  | 100 | 21 |
| 21 | 22 |  | 33,3 (3400) | 426 |  |  | 1200 | 530 |  |  | 22 |
| 23 | 24 |  |  | 530 |  |  | 1255 | 640 |  |  | 25 |

Блоки подвесок с гладкой тягой

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

| Обозначение блоков для трубопроводов из стали* | Исполнение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) | DН | d | L | L1 | А | Н | В | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| углерод. | корроз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 26 | 2 | 0,9 (90) | 57 | 12 | 1025 | 1227 | 104 | 150 | 30 | 2 |
| 27 | 28 |  | 1,5 (150) | 76 |  |  | 1237 | 124 |  |  |  |
| 29 | 30 |  | 2,0 (200) | 89 |  |  | 1245 | 140 |  |  |  |
| 31 | 32 |  | 2,9 (300) | 108 |  |  | 1255 | 160 |  | 40 |  |
| 33 | 34 |  | 3,8 (390) | 133 |  |  | 1265 | 180 |  |  |  |
| 35 | 36 |  | 5,4 (550) | 159 | 16 | 1030 | 1300 | 240 |  | 60 | 5 |
| 37 | 38 |  | 11,7 (1200) | 219 |  |  | 1330 | 300 |  |  | 6 |
| 39 | 40 |  | 18,1 (1850) | 273 | 20 | 1040 | 1400 | 360 | 180 | 90 | 11 |
| 41 | 42 |  | 23,5 (2400) | 325 |  |  | 1430 | 420 |  |  | 12 |
| 43 | 44 |  | 28,4 (2900) | 377 | 24 | 1045 | 1465 | 480 |  | 100 | 19 |
| 45 | 46 |  | 33,3 (3400) | 426 |  |  | 1490 | 530 |  |  | 20 |
| 47 | 48 |  |  | 530 |  |  | 1545 | 640 |  |  | 23 |

* Для трубопроводов из коррозионностойкой стали применять хомут из углеродистой стали с прокладкой из стали 0818 Н10 Т (ОСТ 34-10-735).